## Slide 1: GBC Network 10,11
21900195 김 진 일

## Slide 2
10. 세상은 넓고 네트워킹은 계속된다.
WAN이란?
넓은 지역의 네트워킹에서도 중간에 통신 회사를 통해서 네트워킹을 구축할 때 사용
WAN의 구현 방법
1. 전용선 방식
2. 회선 스위칭 방식
3. 패킷 스위칭 방식

## Slide 3
1. 전용선 방식
전화국 같은 통신사업자에게 통신회선을 임대 받아서 쓰는 방식
이미 설치해 놓은 회선 중 하나를 우리는 돈을 내고 대여해서 사용하는 것
2. 회선 스위칭 방식 (Circuit Switched)
자신이 통신을 하는 순간에만 자신에게 필요한 회선을 열어주고 통신이 끝나면
회수하는 방식
3. 패킷 스위칭 방식
패킷 하나하나가 나누어서 통신회선을 타고 목적지까지 전달되는 방식
통신회선을 다른 사람들과 나눠서 쓰는 방식
+Virtual Circuit
자신에게 배정된 회선이 없는데 마치 있는 것 처럼 통신하는 방식
ex) 프레임 릴레이 , ATM , X25 등

## Slide 4
11. 선이 없는 세상, 무선으로의 여행
무선 네트워킹
신호를 전하는 케이블 대신에 무선(전파)을 이용하는 통신 네트워크
AP(Access Point)
유선과 무선을 서로 연결해주는 역할
무선 랜 통신 방식
1. Radio wave를 들어보는 방법
2. 랜덤한 시간동안 기다리는 방법
3. 시간이 지난 후 다시 들어보는 방법
4. 전송 후 ACK를 기다리는 방법

## Slide 5
랜에서의 두 가지 모드
1. Ad Hoc 모드 = “임시변통의”
무선 네트워크에 꼭 필요하다는 AP를 사용하지 않고 PC에 무선 랜 카드만을 꽂아서
임시변통으로 통신하는 방식
2. Infrastructure 모드
AP를 사용해서 무선 통신을 함.
무선 랜 카드가 장착된 PC는 데이터를 AP에 전달하고 ,AP가 이 데이터를
상대의 PC에 전달 해주는 방식
*AP의 역할은 유선 네트워크에서의 허브와 비슷하다 볼 수 있다.
이유 : 허브처럼 어느 한 순간에는 어느 한 녀석과만 통신이 가능하기 때문

## Slide 6
Infrastructure 모드
BBS(Basic Service Set)
AP 1대를 이용해서 무선 랜을 구성하는 방식
주로 가정에서 사용
ESS(Extended Service Set)
AP 여러대를 이용해서 무선 랜을 구성하는 방식
주로 회사에서 사용
여러 개의 AP를 하나의 무선 랜에서 사용해야 하므로 서로 다른 주파수를 사용하도록
구성하기 위해 (주파수간에 간섭이 발생하지 않는 영역)  비중첩 채널 사용
+IBSS
Independent BBS  Ad Hoc 모드에서 제공되는 Service Set 을 말함.

## Slide 7
무선 랜의 통신 표준
최대속도와 지원 속도를 나누는 이유 : 주파수의 세기
ex) 노트북이 AP와 멀리 떨어져 있을 경우
전파의 세기가 약해져서 통신이 됐다가 안됐다가 하는 문제가 발생하는데
이런 경우 속도를 낮추어 주면 통신이 가능해집니다.

## Slide 8
무선 통신에서의 인코딩 3가지
인코딩 : 데이터를 무선 신호로 바꾸는 과정
1. FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
무선 신호를 많은 주파수 채널로 빠르게 바꿔가면서 전송하는 방식
2. DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
여러 개의 채널 중에서 하나를 잡고 계속 그 채널로만 전송을 하는 방식
신호를 매우 작은 전력으로 넓은 대역으로 전송하기 때문에 잡음에 영향을 적게 받고,
낮은 전력 사용으로 다른 통신에 영향을 덜 주며, 보안에도 우수
3. OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
하나의 시그널을 여러 개의 주파수로 나누어 보내는 방식

## Slide 9
SSID
무선 네트워크에서 사용하는 이름
길이 : 32byte
같은 무선 네트워크 안에 있는 무선 장비들은 모두 같은 SSID를 가져야함.
무선 네트워크 문제점
근처에 있으면 누구든 무선 네트워크에 들어올 수 있다.
 보안이 중요해짐 !!
SSID Cloaking
SSID를 아무나 못 보게 하기 위해 SSID의 Broadcast를 막는 것

## Slide 10
네트워크 인증
1. 개방모드
통신이 SSID만 맞으면 바로 시작되는 방식
2. 공유모드
미리 나누어 준 Key값을 비교해서 그 키가 맞았을 때 비로소 통신을 시작 하는 방식
무선 네트워크에서의 보안
보안에 자주 쓰이는 용어
1. Authentication (인증)
어딘가에 접속하고자 할 때 이 장비에게 접속을 허가할 건지 아닌지 결정
2. Encryption (암호화)
누가 훔쳐보는 걸 방지하기 위해 데이터 자체를 암호화하는 것

## Slide 11
맨 처음 무선 네트워크에 사용된 보안 표준 : WEP
Key 값이 같을 경우에만 접속을 허락하는 방식  취약
802.1X 사용자 인증 방식
Username 과 Password를 이용한 방식  (TKIP 방식사용)
WPA
위 방식들을 도입했으며, 기존의 Static 키만 사용하던 방식에 Dynamic 키 방식을
추가하여 무선 네트워크에 접속할 때 키 값이 자동으로 바뀌는 방식  (TKIP 방식사용)
무선 랜 보안 방식 : 802. 11i  AES(Advanced Encryption Standard) 방식 사용