## Slide 1: GBC Network 21900195 김 진 일

## Slide 2: 라우터 “지능을 가진 경로 배정기“ -자신이 가야 할 길을 자동으로 찾아서 갈 수 있는 능력을 가진 것을 말함. 라우터의 능력 : 데이터를 목적지까지 가장 빠르고 효율적인 길을 스스로 찾아 안내해 주는 능력을 지님. 라우터의 역할 1. Path Determination (경로 결정) 데이터 패킷이 목적지까지 갈 수 있는 길을 검사하고 어떤 길로 가는 것이 가장 적절한지 결정 2. Switching (스위칭) 길이 결정되면 그 쪽으로 데이터 패킷을 스위칭해준다 ▪ 가장 좋은 경로를 결정하기 위해서 라우팅 알고리즘을 사용하고 라우팅 테이블을 만들어서 관리함. ▪ 시스코에서는 라우터에 들어가는 소프트웨어를 IOS(Internetwork Operation System)라한다

## Slide 3: 인터페이스 라우터에 나와있는 접속 가능한 포트 (Ethernet Serial) - Ethernet : 내부 네트워크 접속시 사용 - Serial 포트: WAN 접속을 위한 포트 DSU/CSU 와 연결 Ethernet Port: 내부 네트워크 즉 랜을 위한 접속 포트 Serial Port: 외부 네트워크 인터넷 또는 원격지 접속을 위한 포트로 DSU/CSU 와 연결 ■ 라우티드 프로토콜 라우팅을 당하는 프로토콜 ex) (TCP/IP, Apple Talk, IPX ) ■ 라우팅 프로토콜 라우티드 프로토콜들에게 목적지까지 가장 좋은 길을 갈 수 있게 해주는 역할 ▪ RIP, IGRP, OSPF, EIGRP . 등이 있다 ▪ 라우팅 알고리즘이라고도 한다.

## Slide 4: 라우팅 알고리즘 자신의 라우팅 테이블을 가지고 있으면서 자기가 찾아갈 경로에 대한 정보를 이곳에 기억해둠. * 스태틱 라우팅 프로토콜 (Static) ▪ 라우터에 사람이 일일이 경로를 입력해줌. ▪ 속도 빠르고 보안에 강함 메모리도 적게 듬 . ▪ 손수 작업해서 번거로울 뿐 아니라 한 번 잘못되면 큰일이 발생 * 다이나믹 라우팅 프로토콜 (Dynamic) ▪ 자기 판단에 따라 지정하여 편리하다 ▪ 라우터에 부담을 주고 속도가 Static 에 비해 느리다. ▪ RIP, IGRP, OSPF, EIGRP

## Slide 5: 라우팅 테이블 ▪ 라우터는 라우팅 테이블이라는 경로에 대한 지도 정보를 유지함 ▪ RAM에 올라가기 때문에 파워가 꺼지면 소멸 AS(Autonomous System) ▪ 하나의 네트워크 관리자에 의해서 관리되는 라우터들의 집단 ▪ 라우터를 라는 그룹으로 묶는 이유는 라우터 정보를 효율적으로 관리하기 위함 ▪ 외부 즉 AS 밖으로 나갈 때는 문지기 라우터에게 정보를 물어보고 밖 (인터넷) 으로 나감. AS 내부 사용 라우팅 프로토콜 (IGP) : RIP, IGRP, EIGRP, OSPF AS 외부 사용 라우팅 프로토콜 (EGP) : EGP, BGP

## Slide 6: Disatance Vector ▪ 거리와 방향만을 유지 이웃 라우터와 주기적으로 라우팅 테이블을 교환 ▪ 메모리가 적게 들고 구성이 쉽지만 링크 변동시에 인식 시간이 길고 네트워크 크기에 제한을 둠. Link State ▪ 한 목적지까지의 모든 경로 정보를 알고 있기 때문에 링크 변동에 따른 인식이 빠르다 ▪ 라우팅 테이블의 교환 주기가 길다 ▪ 링크 변동이 일어난 라우팅 테이블만 교환하기 때문에 트래픽이 적다. ▪ 대형 네트워크에 적합하지만 메모리의 소모나 , CPU 의 로드가 많다 .

## Slide 7: CDP(Cisco Discovery Protocol) 시스코 에 연결된 장비를 찾아내는 역할을 함. ▪ 장비의 이름과 같은 확인 정보 ▪ IP주소와 같은 주소 정보 ▪ 접속 포트에 대한 정보 ▪ 접속 장비의 기능에 대한 정보 ▪ 접속 장의 하드웨어 사양

## Slide 8: 핑과 트레이스 ▪ 라우터를 구성한 후 네트워크의 연결에 이상이 없는지를 테스트하기 위함 ▪ 일반 PC 를 사용하는 경우에도 인터넷 연결이 잘 되었는지 확인할때 사용함 . - 단순형 핑을 사용했을때 출발지 주소는 라우터를 떠나는 쪽 인터페이스로 자동으로 잡힌다 . 출발지주소를 변경하려면 반드시 확장형 핑을 사용해야한다. (Trace) : 목적지까지의 경로를 분석해 주는 기능 TTL값을 하나 씩 증가시키면서 돌아오는 에러 메시지를 보고 경로를 확인하는 기능을 제공

## Slide 9
8. 라우팅 프로토콜과의 한판
■ RIP(Routing Information Protocol)
▪ 라우팅 프로토콜이다.
▪ 다이나믹 프로토콜이다
▪ 내부용 라우팅 프로토콜 이다 (IGP)
▪ 거리 와 방향 으로 길을 찾아가는 디스턴스 벡터 알고리즘이다
▪ RIP 라우팅 프로토콜에서 라우터가 좋은 길을 결정할 때 기준이 되는 요소는 홉 카운트이다 (Hop)
▪ RIP 라우팅 프로토콜에서 최대한 갈 수 있는 홉 카운트의 거리는 15개까지 가능 16개부터는 도착불가
▪ 디폴트 업데이트 주기는 30초

## Slide 10
■ RIP는 표준 라우팅 프로토콜이고 라우터의 메모리를 적게 사용하는 장점도 가지고있다.
최적의 경로를 찾는 방법이 가장 단순하고 가장 낮은 홉 카운트가 가장 좋은 경로라고 결정한다.
경로 선택을 오로지 홉 카운트에 의존하기 때문에 속도나 회선의 신뢰도 그리고 회선의 로드 등을 , 확인불가
- 자신의 라우터에서 15 개 이상의 라우터를 거치는 목적지의 경우 (갈 수 없음) 로
정의해버리기 때문에 커다란 네트워크상에서 사용하는데 무리가 따른다.
* 아직 RIP 를 사용하는 이유
소규모 네트워크 상에서는 효율성이 좋고 라우터의 메모리를 적게 차지하고 구성이 간편하고 모든 라우터에서 지원하는 표준 라우팅 프로토콜이기도하다.

## Slide 11
Back to Back 구성
라우터와 라우터를 서로 직접 연결하면서 마치 전용선 구간에서 연결한 것처럼 만드는 기술
라우터 대 라우터를 - V.35 케이블만을 가지고 서로 연결하는 것
두 라우터 중 하나는 DTE로 하나는 DCE로 동작해야 한다.
RIP 환경에서 라우터는 30초동안 업데이트 정보를 받지 못했다면 180초 동안은 기다리는데 6번 이 시간을 Invalid time 이라하고 초가 지나도 업데이트가 오지 않으면 Hold down 상태로 들어간다.
이때부터 라우터는 상대편이 다운됐을 거라고 판단하고 possibly down 이라는 메시지를
라우팅 테이블 에 보여준다
그리고도 1 분 동안 상대로부터 연락이 없으면 경로가 죽었다고 판단하고 이 경로에 대한 정보를 지워 버리게 되는데 그 시간을 flush time 이라고 부른다.

## Slide 12
Distance - Vector의 문제점
한번 배운 라우팅 테이블을 계속 전달하기 때문에 업데이트가 모든 네트워크에 전달되는 시간(Convergence Time) 이 많이 걸린다 이것 때문에 루핑이 발생할 수 있다.
예를들어 업데이트 주기가 30초이면 라우터 A는 30초 후에 변경된 라우팅 테이블을
라우터 B에게 보내고 라우터 B는 다시 30초 후에 라우터 C에게 보내기 때문에
라우터 C는 라우터 A가 라우팅 테이블 변화를 인지한지 60 초후에 알수 있게된다 .
- 만약 라우터 C뒤에 또 다른 라우터가 있다면 네트워크 변화를 인지하는데 많은 시간이 걸려
루핑이 발생하게 되고 라우터가 제대로 라우팅정보를 가지지도 못하고 업데이트도 느려짐.

## Slide 13
루핑 방지법
Maximum Hop Count
Hold down Timer
스플릿 호라이즌(Split Horizon)
라우트 포이즈닝(Route Poisoning) :
포이즌 리버스

## Slide 14
1. Maximum Hop Count
최대 홉 카운트를 15로 규정하여 넘어가면 unreachable로 간주하고
flush time이 지난 후에 라우팅 테이블에서 삭제함.
15 홉을 넘는 경로에는 도달할 수 없기 때문에 네트워크의 규모가 커질 경우
치명적인 약점을 지님.
2. Hold down Timer
한 네트워크가 다운되면 물려있는 라우터가 다른 라우터에게 down사실을 알리고 그 정보를 받은 라우터는 다운된 네트워크에 대한 Hold down타이머를 시작한다 .
외부에서 해당 네트워크에 대한 라우팅 경로 정보를 받았을때 원래 값보다
큰 값이 들어오면 무조건 무시
Hold down카운터가 종료되거나 목적지에 대한 새로운 경로가 가지고있는
메트릭과 같거나 좋은 경로이면 업데이트를 받아들임
Hold down타이머는 어떤 경로가 죽었다고 판단하면 일정 시간이 지난 다음에 바꾸는 식이다.

## Slide 15
3. 스플릿 호라이즌(Split Horizon)
라우팅 정보가 들어온 곳으로는 같은 정보를
내보낼 수 없다는 의미 두 라우터 간의 루핑만을 막기 위해서 만들어진 기술이다.
4. 라우트 포이즈닝(Route Poisoning)
네트워크가 다운되면 메트릭 값을 으로 16(사용X)으로 변경
이런식으로 다운된 네트워크를 먼저 무한대치로 바꾸어서 라우팅 테이블에서
지워버렸다가 잘못된 라우팅 정보를 받는 일을 미리 막을 수 있는 효과를 나타낸다 .
5. 포이즌 리버스
스플릿 호라이즌의 변형 포이즌 리버스 업데이트를 사용한 스플릿 호라이즌
라우팅 정보를 되돌려 보내기는 하되 이 값을 무한대 값으로 쓰는 방식

## Slide 16
IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)
▪ RIP처럼 라우팅 프로토콜이다
▪ 다이나믹 프로토콜이다
▪ 내부용 라우팅 프로토콜 이다 (IGP)
▪ 디스턴스 벡터 알고리즘이다 거리와 방향으로 길을 찾는 프로토콜 .
▪ 시스코에서 만들어낸 프로토콜이므로 시스코 라우터에서만 사용이 가능
▪ 5가지 요인을 가지고 가장 좋은 경로를 선택한다
(RIP와는 달리 경로 선택에 있어서 지능적임.)
▪ 90초에 한 번씩 라우팅 테이블의 업데이트가 발생
▪ 최대 홉 카운트로 큰 네트워크의 적용에도 문제가 없음

## Slide 17
OSPF 라우팅 프로토콜
OSPF 는 IP 패킷 안에 프로토콜 넘버 89(십진수) 로 들어가게됨.
▪ Convergence time
라우터 간에 서로 변경된 정보를 주고받는데 걸리는 시간
OSPF는 어떤 변화가 생길 때 바로 전달이 가능하여 RIP에 비해 훨씬 빠르다
▪ VLSM을 확실하게 지원하여 IP주소 효과적 사용 라우팅 테이블을 줄이는 효과
네트워크 크기제한이 없다
15개의 라우터를 건너는 것이 가능
▪ 네트워크 대역폭 활용측면
변화가 있을 때만 정보가 날아가고 멀티캐스트로 날아가기 때문에 실용적

## Slide 18
OSPF적용 토폴로지
브로드캐스트 멀티액세스 토폴로지
네트워크에 두 개 이상의 라우터가 연결되는 경우로 하나의 메시지를 내보내면
이 네트워크 상에 있는 모든 녀석들이 정보를 받을 수 있는 구조
포인트 투 포인트 토폴로지
네트워크에 한 쌍의 라우터만 존재하는 경우
- NBMA (Non Broadcast Multi-access.) 토폴로지
네트워크에 두 개 이상의 라우터가 연결
브로드캐스트 능력은 없음

## Slide 19
OSPF (DR BDR)
OSPF 세그먼트에서는 각 라우터들이 OSPF에 참여하게 되면 DR과 BDR에게
자신의 Link state를 알리는데 그 이유는 모든 라우터들과 Link state를 교환할 경우
발생하는 트래픽을 줄이고 Link state의 일치성 를 제대로 관리하기 위해서이다
DR BDR 은 라우터 ID와 라우터의 Priority 를 가지고 선출된다.
- Priority 로 선출하는데 디폴트값은 1 이고 이 값이 큰 쪽이 DR이 되고 작은 쪽은 BDR이 된다.
- Priority 가 같으면 라우터 ID 가 큰 것이 DR 작은 것이 BDR 로 선정

## Slide 20
NAT
한쪽 네터워크의 IP주소가 다른 네트워크로 넘어갈 때 변환이 되어서 넘어가는 것
https://study-ccna.com/what-is-nat/